Инструкция по эксплуатации

важно знать при эксплуатации

1.Во время работы машины программатор не переключать.

2.Дверца загрузки белья после стирки блокирована на 3 мин.

3.Порошок использовать специальный для автоматов.

4.При подключении сделать заземление.

5.Фильтр чистить через 5—10 стирок или каждый раз после стирки шерсти.

6. Для избежания образования накипи на нагревательном элементе и на др. частях рекомендуется использовать средство от накипи.

7.Постоянно проверяйте бельё перед загрузкой, для того чтобы острые предметы не повредили вашу машину.

функциональное назначение кнопок на панели управления:

ZEIT SPAREN – короткая программа стирки

TEMP-установка температурного режима для каждого вида стирки

EIN-AUS- включение и выключение машины

U-MIN-400-1400, SPULSTOP – переключатель оборотов отжима и включение режима принудительной спецобработки (машина останавливается с водой и стоит до тех пор, пока не поставить регулятор в одно из положений отжима)

START/PAUSE – пуск и пауза программ стирки

FLESKEN- VORWASCHE-более интенсивная программа, основная стирка для сильного загрязнения

EXTRASPULEN-дополнительное полоскание

ZEITVORWAHL-таймер включения программ

Большой  кнопкой производится выбор программы стирки.

Обозначение индикацией (показывает последовательность исполнения программ:

KOCHWASCHE/BUNTWASCHE – плотные ткани цветное или белое бельё с температурой 95, 60, 40, 30 градусов

KOCH-BUNT  VORWASCHE-стирка плотных тканей с предварительным замачиванием.

EXTRA LEISE-тихая программа стирки

PFLEGELEICHT – тонкие ткани с температурой 60, 40, 40 leichbugel (лёгкая глажка) 30 градусов

VORWASCHE-стирка тонких тканей с замачиванием при тем. 40-60 гр.

LEICHTBUGELEN-очень бережная стирка

FEINWASCHE— тюль и т.д. с температурой 40, 30 градусов

WOLLE –SEIDE- стирка шерсти и тюля  с температурой 30, 0 градусов

FEINSPULEN – полоскание тонких тканей

PUMPEN – принудительный слив воды

SCHLEUDERN –PUMPEN- отдельное включение окончательного отжима и  слива воды

ENERGIE SPAREN – экономный режим стирки

SPULEN-полоскание до  5 раз

JEANS-стирка джинсовой одежды

SUPER ECO- экономичный режим стирки

20-MIN-стирка белья не более 3-х килограмм

SCHNELLINTENSIV-.быстрая стирка

GARDINEN-стирка гардин

Порядок выполнения действий при пользовании стиральной машиной

После загрузки белья засыпается порошок в соответствующие ячейки (1- для замачивания, 2-  для основной стирки, посредине – жидкость для спецобработки) на программаторе выбирается программа стирки, затем выбираются дополнительные функции по необходимости и после чего запуск происходит нажатием кнопки  start/pause